建築基準法第43条第2項第2号による許可取り扱い基準

第　１（審査会付議案件）

基準１ 敷地が、公共の用に供する空地に接する場合

次の各号に該当する場合とする。

①　当該敷地が、公園、緑地、広場等で将来とも安定的な公共の用に供する空地に２

メートル以上接すること。

②　当該敷地から空地を経由して建築基準法上の道路まで通行できること。

③　空地の幅員が２メートル以上（３階建て以上の場合は４メートル以上）の通路と

して確保できること。

④　空地の通行上の使用について協議が終わっていること。

⑤　当該敷地内の雨水及び汚水等の排水処理ができること。

第１（付議案件）の基準１について

※「公共の用に供する空地」とは、公的機関が管理する空地とし、学校の運動場、境内

地及び都市計画法による開発許可によって築造された公園及び緑地は対象としない。

※「空地の通行上の使用について協議が終わっていること」については、空地管理者及

び所有者の印鑑証明付きの承諾書の添付が必要となる。（印鑑証明については、空地

管理者又は所有者が国、地方公共団体等の公共機関である場合を除く。）

＜許可基準イメージ＞

基準２ 敷地が、道路に通ずる通路に有効に接する場合

次のような観点から総合的な判断を行い、必要な場合は条件を付した上で、交通上、

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合とする。

・通路等の現況幅員及び延長距離

・人、車等の発生交通量

・消防用の防火用水の位置

・周辺の建築物等の配置、隣棟間隔による延焼の危険性、避難性能及び防火性能

・採光及び通風

・当該敷地内の雨水及び汚水排水処理

・その他必要と認められるもの

＜許可基準イメージ＞

第　２（審査会包括同意案件）

基準３ 敷地の周囲に広い空地を有する特殊な用途の公共施設等の場合

気象観測施設、電気通信事業用鉄塔に付属する建築物及びかんがい用建築物等の日常

人の往来がほとんどない地域に建てる特殊な用途の公共施設等であり、広い空地（山林、

農地等）に囲まれている場合とする。

基準４　敷地が、公共の用に供する道（幅員４メートル以上のものに限る。）

に２メートル以上接する場合

（※ただし、延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計）が200㎡以内、かつ、一戸建ての住宅のものを除く。）

次の各号に該当する場合とする。

①　公共の用に供する道は、農道、林道、河川及び港湾管理道路等で公的機関が管理

している道であること。

②　当該道の通行上の使用について、協議が終わっていること。

③　当該敷地内の雨水及び汚水等の排水処理ができること。

④　当該道を建築基準法の道路と見なしたとき、建築基準法の規定を満たす建築物で

あること。

＜許可基準イメージ＞

基準５　既存建築物の建替等で、従前と比べて避難、通行の安全等が損なわれない場合（通路等の幅員1.8メートル以上）

次の各号に該当する場合とする。

①　当該許可基準の施行以前から存在する建築物の建替、増築、改築及び移転である

こと。

②　敷地が、幅員1.8メートル以上の通路等に２メートル以上接すること。

③　通路等は当該許可基準の施行以前から通行の用に供しているもの。

④　建築物の敷地と通路等との境界線は、当該通路等の中心線から水平距離で２メー

トル（又は、当該通路等の反対側の境界線から計画建築物の敷地側に水平距離４メ

ートル、若しくは、当該通路等の境界線から計画建築物の正面の敷地側に水平距離

４メートル。以下基準６において同じ。）後退した線とし、後退部分を道として築

造し、砂利敷きその他通行に支障とならない構造とし、後退部分には建築物及び擁

壁囲障等の工作物を設置しないこと。ただし、かっこ書きの水平距離を後退した線

を当該境界線とすることができる場合は、計画建築物の敷地が接する部分から直近

にある建築基準法上の道路に接続する部分までの当該通路等の線形が通行に支障が

ないものに限ることとする（以下基準６において同じ）。

⑤　通路等を建築基準法の道路とみなしたとき、建築基準法の規定を満たす建築物で

あること。

⑥　用途、規模については、既存と同程度とする。

⑦　当該敷地内の雨水及び汚水等の排水処理ができること。

⑧　通路等の通行上の使用について、協議が終わっていること。

⑨　建築基準法上の道路と通路等が交差する角地の敷地とこれに接する通路等との境

界線に限り、上記④の「２メートル」を「1.35メートル」に、「４メートル」を

「2.7メートル」に読み替えることができるものとする。この場合、上記②の通路等

は建築物の敷地から建築基準法上の道路に至るまでの距離が35メートル以下のもの

に、上記⑥の用途は専用住宅に限るものとし、その外壁及び軒裏で延焼のおそれの

ある部分を防火構造以上とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸そ

の他の防火設備を設置することとする。

＜許可基準イメージ＞

※通路の拡幅協議が整っており、将来的に４ｍの通路が確保される。

＜許可基準イメージ＞

（のど元敷地の後退距離緩和適用時）

・建築基準法の道路に接するのど元敷地についてのみ通路幅を４ｍではなく2.7ｍとし、それ以外の敷地については通路の４ｍへの拡幅協議（同意）を要件とする。

・将来的にも、通路すべてが４ｍの通路にならないため、安全上等を考慮して下記要件を付加する。

ⅰ）建築基準法の道路から敷地までの距離（接道幅を確保）が35ｍ以下の敷地に限る。

ⅱ）用途を専用住宅への建替えに限る。

ⅲ）建築物の外壁や軒裏の延焼のおそれのある部分の構造を防火構造以上とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備を設置すること。

基準６　既存建築物の建替等で、従前と比べて避難、通行の安全等が損なわれない場合

（通路等の幅員1.5メートル以上1.8メートル未満）

次の各号に該当する場合とする。

①　当該許可基準の施行以前から存在する建築物の建替、増築、改築及び移転である

こと。

②　建築物の敷地から建築基準法上の道路に至るまでの距離が35メートル以内で、幅

員1.5メートル以上1.8メートル未満の通路に２メートル以上接すること。

③　通路等は当該許可基準の施行以前から通行の用に供しているもの。

④　建築物の敷地と通路等との境界線は、当該通路等の中心線から水平距離で２メー

トル後退した線とし、後退部分を道として築造し、砂利敷きその他通行に支障とな

らない構造とし、後退部分には建築物及び擁壁囲障等の工作物を設置しないこと。

ただし、計画建築物の敷地が接する通路等の幅員が４メートル以上となるまでの間

は、「当該通路等の中心線から水平距離で２メートル後退した線」を「当該通路等

の反対側の境界線から水平距離で2.9メートル後退した線」に読み替えるものとする。

⑤　通路等を建築基準法の道路とみなしたとき、建築基準法の規定を満たす建築物で

あること。

⑥　用途、規模については、既存と同程度とする。

⑦　外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造以上とし、外壁の開口部で延

焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備を設置すること。

⑧　当該敷地内の雨水及び汚水等の排水処理ができること。

⑨　通路等の通行上の使用について、協議が終わっていること。

＜許可基準イメージ＞

（幅員1.5ｍ以上1.8ｍ未満）

・建築基準法の道路から申請敷地までの間の４ｍへの拡幅協議（同意）がすべて整っていることが要件となる。

・将来的には、通路すべてが４ｍの通路になるが、拡幅されるまでの間、1.8ｍ未満の通路であることから安全上等を考慮して下記要件を付加する。

ⅰ）建築基準法の道路から敷地までの距離（接道幅を確保）が35ｍ以下の敷地に限る。

ⅱ）用途規模は既存同程度とする。

ⅲ）建築物の外壁や軒裏の延焼のおそれのある部分の構造を防火構造以上とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備を設置すること。

ⅳ）申請敷地の反対側通路境界より2.9ｍ以上後退する。

- 道路後退については、幅員が1.8ｍの場合の２項道路の後退を参考とし、道路の反対側の線から2.9ｍ（敷地から道路中心線まで２ｍ+道路中心線から道路反対側の線まで0.9ｍ）の後退とする。

基準７ 敷地が、里道により分断されているが、里道を経由することにより道路に接する場合

次の各号に該当する場合とする。

①　当該敷地が里道を経由する幅２メートル以上（３階建て以上の場合は４メートル

以上）の敷地により、建築基準法上の道路に接すること。

②　里道が幅２メートル以上（３階建て以上の場合は４メートル以上）の通路として

確保できること。

③　里道の通行上の使用について、協議が終わっていること。

④　当該敷地内の雨水及び汚水等の排水処理ができること。

＜許可基準イメージ＞

# Text boxes

平成３０年１２月２８日施行

○公共空地であること

※公園・緑地・広場等

（将来とも安定的な利用がで

きるもの）

基準１

公園・

広場等

基準法の道路

基準法の道路

４ｍ未満の通路

２ｍ以上

○公共空地に２ｍ以上接すること

※敷地内から広場等へ至る敷地内通路、出入口の確保

・通行上の使用等について、施設管理者との協議が終了しているもの

基準２

基準法の道路

中心線から

２ｍ後退

通路等

のど元敷地の同意がとれない場合

居住継続のための増改築・建て替えの場合

２方向避難の確保

滞留空地の確保

建築物の制限

用途：住宅

階数：２階

構造：準耐火

・法第42条第１項道路と同等の道路状の空地を確保

・接道長さ2ｍ以上

基準４

基準法上の道路

4ｍ以上

・公共機関等が管理する道で通行上の使用について協議が終了しているもの

基準５－①

既存建築物の建替えに限る

申請地

基準法の道路

基準法の道路

道路後退線

ただし書き道路

４ｍ

道路中心線

建築時に道路中心線から2ｍ、又は敷地と通路との境界線から４ｍの後退（後退後の線形が通行に支障がないものに限る）。後退部分を道として築造し、砂利敷きその他通行に支障とならない構造とし、後退部分には建築物及び擁壁囲障等の工作物設置不可

道路に至るまでの全ての権利者が次回建築時に道路後退する同意が必要（実印、印鑑証明付）

平成11年５月時点で幅員1.8ｍ以上（全長）

基準５－②

のど元に限り、道路中心線から1.35ｍの道路後退

専用住宅への建替えに限る

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とし、開口部を防火戸等にする。

申請地

2ｍ以上接道

道路後退線

基準法の道路

基準法の道路

２．７ｍ

４ｍ

道路中心線

ただし書き道路

建築時に道路中心線から2ｍ、又は対面敷地と通路との境界線から4ｍの後退（後退後の線形が通行に支障がないものに限る）。後退部分を道として築造し、砂利敷きその他通行に支障とならない構造とし、後退部分には建築物及び擁壁囲障等の工作物設置不可

基準時から通行の用に供され、幅員1.8ｍ以上で、申請敷地が基準法上の道路から35ｍ以下のもの

道路に至るまでの全ての権利者の同意が必要（実印、印鑑証明付）（のど元敷地の幅員が2.7ｍ以上あれば４ｍ未満でも後退不要、同意不要）

基準６

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とし、開口部を防火戸等にする。

既存建築物の建替えに限る

申請地

2ｍ以上接道

道路後退線

４ｍ

基準法の道路

基準法の道路

ただし書き道路

道路中心線

建築時に基準時の通路の反対側の境界線から2.9ｍ以上の道路後退。

後退部分を道として築造し、砂利敷きその他通行に支障とならない構造とし、後退部分には建築物及び擁壁囲障等の工作物設置不可

基準時から通行の用に供され、幅員1.5以上1.8ｍ未満で、申請敷地が基準法上の道路から35ｍ以下のもの

道路に至るまでの全ての権利者の同意が必要（実印、印鑑証明付）

基準７

里道

2ｍ以上

基準法の道路

・里道を経由して、敷地が幅2ｍ以上確保できること

・里道の通行上の使用について、管理者及び所有者との協議が終了していること